## Slide 1: Развертывание беспроводной сети

## Slide 2
Традиционные проводные сети: Данные передаются по витой паре, коаксиальному кабелю, оптоволокну и пр. Требуют затрат на прокладку кабеля
Беспроводные сети: Данные передаются по воздуху, и сигнал для приема доступен для мобильных пользователей
Что такое беспроводные сети?

## Slide 3
В настоящее время получили распространение три семейства стандартов для построения беспроводных вычислительных сетей:
– IEEE 802.11 – Wireless Local Area Network (WLAN — беспроводные локальные вычислительные сети);
– IEEE 802.15 – Wireless Personal Area Network (WPAN — беспроводные персональные вычислительные сети);
– IEEE 802.16 – Broadband Wireless Access (BWA — беспроводной широкополосный доступ).
В данном курсе основное внимание будет уделено сетям на основе стандарта IEEE 802.11. Такие сети достаточно часто называют Wi-Fi-сетям (от Wireless Fidelity - высокая точность воспроизведения с использованием беспроводной технологии).

## Slide 4
Беспроводные сети, обладающие гибкостью при конфигурации и расширении, могут служить как добавлением, так и заменой проводных сетей при построении сетевой инфраструктуры
Пользователи могут свободно перемещаться, т.к. беспроводные сети обеспечивают доступ к сетевым ресурсам компании из любого места.
Беспроводные сети не только обеспечивают мобильный доступ, но и сами мобильны, т.к. можно легко переместить сеть в другое место. Быстрая и лёгкая инсталляция.

## Slide 5
Сферы применения беспроводных сетей
Внутриофисные сети
Домашние сети
Выставочные комплексы и конференц-залы
Доступ к Интернет в гостиницах, кафе, библиотеках, студенческих городках и т.д. – “hot spot”
Сети провайдеров Интернет: подключение клиентов там, где нет возможности протянуть кабель
«Гостевой» доступ к корпоративной сети для клиентов и партнеров

## Slide 6
Семейство стандартов беспроводных сетей
IEEE 802.11
Стандарт IEEE 802.11 входит в серию стандартов IEEE 802.X, относящихся к сетям и коммуникациям, сюда также входят такие стандарты, как 802.3 Ethernet, 802.5 Token Ring и т.д. Т.о., стандарт IEEE 802.11 определяет компоненты и характеристики сети на физическом уровне передачи данных и на уровне доступа к середе с учетом беспроводного способа передачи данных и возможности взаимодействия с существующими сетями.

## Slide 7
Стандарты беспроводных сетей - IEEE 802.11b
(устаревший)
Текущий наиболее распространенный стандарт, совместим с предыдущим стандартом IEEE 802.11
Работает на частоте 2,4 ГГц
Используется метод прямой последовательности с разнесением сигнала по широкому диапазону (DSSS)
Поддерживает скорость соединения 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с (реальная скорость передачи данных от 4 до 7 Мбит/с), автоматический или фиксированный выбор скорости
Защита данных при помощи шифрования WEP

## Slide 8: Семейство продуктов D-Link AirPlus 802.11b+ (расширение DLINK)
Расширение стандарта IEEE 802.11b, полностью совместим с устройствами стандарта IEEE 802.11b
Работает на частоте 2,4 ГГц с модуляцией Packet Binary Convolutional Coding (PBCCTM)
Позволяет достичь 20% увеличения производительности по сравнению с IEEE 802.11b
Поддерживает скорость соединения до 22 Мбит/с

## Slide 9
Стандарты беспроводных сетей - IEEE 802.11gn
Обратная совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b
Работает на частоте 2.4 ГГц
Используется метод прямой последовательности с разнесением сигнала по широкому диапазону (DSSS) и метод мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Скорость соединения до 54 Мбит/с, автоматический или фиксированный выбор скорости
Защита данных при помощи WPA (Wi Fi Protected Access), 802.1x или WPA2

## Slide 10
IEEE 802.11a поддерживает скорости 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с (5 Ггц, запрещено в РФ)
IEEE 802.11b поддерживает скорости 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
IEEE 802.11g поддерживает скорости 1, 2, 5.5, 11, 22, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
IEEE 802.11n
до 300 Мбит/c
Более высокая скорость улучшает пропускную способность
Более низкая скорость увеличивает дистанцию и надежность
Автоматический или фиксированный выбор скорости
Скорость передачи

## Slide 11
Страна | Диапазон частот | Число каналов
Россия | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Европа (за исключением Франции и Испании) | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Франция и Испания | 2.457 - 2.472 ГГц | 4
США и Канада | 2.412 - 2.462 ГГц | 11
Япония | 2.412 - 2.484 ГГц | 14
Корея | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Чили | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Австралия | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Южная Африка | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Юго-Восточная Азия (включая Сингапур, Малайзию, Таиланд) | 2.412 - 2.472 ГГц | 13
Количество каналов для различных стран

## Slide 12
Канал
Частота
1
2,412 ГГц
2
2,417 ГГц
3
2,422 ГГц
4
2,427 ГГц
5
2,432 ГГц
6
2,437 ГГц
7
2,442 ГГц
8
2,447 ГГц
9
2,452 ГГц
10
2,457 ГГц
11
2,462 ГГц
12
2,467 ГГц
13
2,472 ГГц
Частоты каналов
Каждый канал занимает частотный диапазон в 22 МГц. Например, канал 1 работает в диапазоне от 2,401ГГц до 2,423ГГц, т.е 2,412ГГц ± 11МГц.

## Slide 13
 | 802.11b | 802.11a | 802.11g
Стандарт принят | Сент. 1999 | Сент. 1999 | Июль 2003
Полоса пропускания | 83.5 МГц | 300 МГц | 83.5 МГц
Полоса частот (ГГц) | 2.40 – 2.4835 | 5.15 – 5.35, 5.725 – 5.825 | 2.40 – 2.4835
Кол-во непересекающихся каналов | 3 | 12 | 3
Скорость передачи (Мбит/с) | 1, 2, 5.5, 11, 22 | 6,9,12,18,24,36,48,54 | 1, 2, 5.5, 11, 22, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
Тип модуляции | DSSS | OFDM | DSSS, OFDM
Сравнение стандартов беспроводных сетей

## Slide 14
  Измеряется отношением Сигнал/Шум (SNR)
  Высокий уровень сигнала при малых шумах предоставляет наилучший канал связи
Качество канала связи

## Slide 15
В полосе пропускания систем, соответствующих 802.11b и 802.11g, доступны только 3 канала

## Slide 16: 802.11 n
Теоретическая достижимая скорость обмена данными до 300 Мбит
Доступен только один частотный канал

## Slide 17
Беспроводные сетевые адаптеры
Ad Hoc
802.11 Ad Hoc
Инфраструктурный
Режимы работы беспроводных сетей
Точки доступа
Точка доступа
Беспроводный мост «точка-точка»
Беспроводный мост «точка-многоточка»
Беспроводный клиент
Повторитель

## Slide 18
DWA XXX
Ad Hoc режим:
одноранговое взаимодействие по типу «точка-точка», компьютеры взаимодействуют напрямую без применения точек доступа

## Slide 19
DWL-XXX
DWA
Инфраструктурный режим: точки доступа обеспечивают связь клиентских компьютеров. Точку доступа можно рассматривать как беспроводной концентратор.

## Slide 20
Беспроводный мост: используется для объединения двух или более проводных LAN, находящихся на расстоянии до нескольких км.
DWL-XXXX
DWL-XXXX
DWL-3200
DWL-3200
DWL-3200
Беспроводная сеть
«точка-точка»
Беспроводная сеть
«точка-много точек»

## Slide 21
Беспроводный мост между двумя LAN
С помощью беспроводных мостов можно объединять две и более проводных LAN, находящихся как на небольшом расстоянии в соседних зданиях, так и на расстояниях до нескольких км., что позволяет объединить в сеть филиалы и центральный офис
Данное решение позволяет достичь значительной экономии средств и обеспечивает простоту настройки и гибкость конфигурации при перемещении филиалов

## Slide 22
Дополнительные режимы точек доступа: как правило фирменные, т.е. поддерживаются не всеми поставщиками.

## Slide 23
Обработка коллизий в беспроводных сетях
  Беспроводной адаптер не может обнаружить коллизию в ходе передачи пакета, т.к. метод обнаружения коллизий CSMA/CD не может работать в беспроводной сети.
  Поэтому для обнаружения коллизий и потери пакета используется метод CSMA/CA с квитированием – на каждый пакет ожидается подтверждение доставки, если такой пакет не пришел – значит произошла коллизия и пакет передается повторно

## Slide 24
Параметры настройки беспроводных сетей
Имя сети – ESSID (Extended Service Set ID)
Каждая Точка Доступа должна быть сконфигурирована с уникальным ID
Защищенный доступ позволяет доступ к сети только клиентам с правильным ID
Если к одной подсети подключены несколько точек доступа – им нужно присвоить один и тот же ESSID

## Slide 25
Канал работы беспроводного соединения
При настройке точки доступа необходимо указать канал для работы беспроводного соединения.
На клиентских устройствах настройку производить не нужно, т.к. адаптер подключается к точке доступа на том канале, который настроен для ее работы.
Для увеличения пропускной способности, каналы не должны перекрываться.
Параметры настройки беспроводных сетей

## Slide 26
Управление питанием
Поскольку большинство беспроводных устройств работают на батареях, некоторое управление питанием необходимо.
802.11 устройства имеют 2 режима: Нормальный и Сохранения энергии с пробуждением.
  CAM устройства всегда готовы к работе и принимают пакеты
  PSP устройства оповещают Точку Доступа, перед тем, как «заснуть», и затем периодически «просыпаются» для проверки сигнала-маяка, что для них есть пакеты

## Slide 27
По имени сети: можно использовать уникальный ESSID во избежание несанкционированного доступа в Вашу беспроводную сеть
По MAC-адресу: Вы можете задать на точке доступа список MAC–адресов, котором Вы хотите разрешить авторизацию в Вашей группе в сети на Вашей точке доступа.
С использованием шифрования
Контроль доступа

## Slide 28
Планирование и развертывание беспроводной сети предприятия
При развертывании беспроводной сети нужно определить плотность размещения точек доступа для обеспечения роуминга и беспрерывной связи при перемещении клиентов
Необходимо разместить точки доступа так, чтобы:
Увеличить зону покрытия
Обеспечить качество связи и необходимую пропускную способность
Не допустить пересечения каналов точек доступа

## Slide 29
Пример расположения точек доступа и настройки каналов 802.11a,b,g

## Slide 30
При планировании беспроводной сети необходимо учитывать следующие моменты:
Расположение Точек Доступа зависит от необходимой площади охвата и конструкции здания.
Толстые стены, или стены с металлоконструкциями, будут блокировать сигнал сильнее, чем светопропускающие конструкции.
Количество стен и перегородок желательно свести к минимуму – каждая стена может сокращать максимальную дистанцию для передачи данных на 1 - 30 м.

## Slide 31
Располагайте беспроводные устройства по прямой линии: стена толщиной в 0,5 м. При расположении устройств под углом в 45 градусов становится толщиной почти 1м.
стена
стена
Прямая линия
Угол в 45 градусов
0,5 м
Около 1 м
45 °

## Slide 32
Офисная мебель, кабинеты, могут образовывать “тени” в зоне охвата.
Для получения широкой зоны охвата необходима прямая видимость.
Удостоверьтесь, что антенна настроена для лучшего приема

## Slide 33
Используя поставляемые с устройствами утилиты для оценки качества связи, необходимо построить карту зоны охвата в заданном помещении.
Например: Утилита к Беспроводному адаптеру имеет функцию диагностики, позволяет определить уровень сигнала по каждому каналу. Также можно проверить качество связи между клиентом и точкой доступа.

## Slide 34: Методика подсчета дальности беспроводного соединения
мощность передатчика;
коэффициент усиления передающей антенны;
коэффициент усиления приемной антенны;
реальная чувствительность приемника;
потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах передающего тракта;
потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах приемного тракта;

## Slide 35: Методика подсчета дальности беспроводного соединения
Внутриофисные устройства
15 dB
Внешние устройства
25 dB

## Slide 36
Методика подсчета дальности беспроводного соединения
Всенаправленные антенны
8-15 dBi
Направленные антенны
8-21 dBi

## Slide 37
Методика подсчета дальности беспроводного соединения
54 Мбит/с: -66 dBm
48 Мбит/с: -71 dBm
36 Мбит/с: -76 dBm
24 Мбит/с: -80 dBm
18 Мбит/с: -83 dBm
12 Мбит/с: -85 dBm
9 Мбит/с: -86 dBm
6 Мбит/с: -87 dBm
54Mбит/с: -66dBm
48Mбит/с: -71dBm
36Mбит/с: -76dBm
24Mбит/с: -80dBm
18Mбит/с: -83dBm
12Mбит/с: -88dBm
11Mбит/с: -85dBm
9Mбит/с: -86dBm
6Mбит/с: -87dBm
5.5Мбит/с: -88dBm
2Mбит/с: -89dBm
1Mбит/с: -92dBm

## Slide 38
Методика подсчета дальности беспроводного соединения
Передатчик
Приемник
Общие потери в кабеле =
длина х затухание в 1 м + потери в разъемах

## Slide 39: Затухание в атмосфере
L0 = -20 log ( λ / (4 π r) )
λ – длина волны
r – расстояние между антеннами
λ = c / f c- скорость света; f - частота

## Slide 40: Суммарное усиление
Суммарное усиление радиоканала должно быть больше затухания в атмосфере на величину 10-30 дб (энергетический запас)

## Slide 41
Методика подсчета дальности беспроводного соединения

## Slide 42
Отношение сигнал - шум (SNR) хорошее, но производительность данных - относительно низкая:
Перегруженная сеть – слишком много клиентов пытаются получить доступ к среде передачи
Электрическое устройство, генерирующее радиосигнал, расположено рядом с беспроводным клиентом
Качество связи другого клиента недостаточно хорошее и поэтому он возникает много повторной передачи пакетов
Коллизии, возникающие из-за проблемы «скрытый узел»
Некоторые типичные проблемы при проектировании беспроводной сети

## Slide 43
Концентрация пользователей на точку доступа слишком высокая:
Разместите ближе точки доступа, чтобы распределить нагрузку
Добавьте дополнительные точки доступа к беспроводной сети
Уровень сигнала низкий:
Устройства могут быть слишком далеко друг от друга
Имеется преграда между устройствами

## Slide 44: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Антенны беспроводных устройств
Устройства подачи напряжения по питающему кабелю

## Slide 45
Антенны для беспроводных устройств
Антенна ANT24-0401
Коэффициент усиления: 4 dBi Рабочий диапазон частот: 2.4-2.5 ГГц Ширина ДН (вертик./горизонт.) 63°/360°
Антенны используются для усиления сигнала и могут использоваться в зависимости от модели внутри или снаружи помещения.
Внутренняя антенна ANT24-0500
Коэффициент усиления: 5 dBi Рабочий диапазон частот: 2.4-2.5 ГГц Ширина ДН (вертик./горизонт.) 32°/360°
Антенны для внутриофисного использования

## Slide 46
Антенна ANT24-0801
Коэффициент усиления: 8 dBi Рабочий диапазон частот: 2.4-2.5 ГГц Ширина ДН (вертик./горизонт.) 65°/70°
ANT24-1800
Коэффициент усиления: 18 dBi Рабочий диапазон частот: 2.4-2.5 ГГц Ширина ДН (вертик./горизонт.) 15°/15°
Антенна ANT24-1400
Коэффициент усиления: 14 dBi Рабочий диапазон частот: 2.4-2.5 ГГц Ширина ДН (вертик./горизонт.) 30°/ 30°
Антенны для внешнего использования, защищенные от погодных условий

## Slide 47
Плюсы решения
Подает питание через обычный Ethernet кабель 5 категории
Состоит из Base Unit и Terminal Unit
Позволяет установить устройство где угодно, не зависимо от наличия поблизости розетки электропитания
Уменьшает стоимость и добавляет гибкость развертывания
Преобразует входящее переменное напряжение в низковольтное постоянное
Защищает Точку Доступа от возможных повреждений при скачках напряжения
Низкая потребляемая мощность
Устройства подачи питания по кабелю Ethernet DWL-P100

## Slide 48
Применение криптографии
Построение защищенной беспроводной сети
WEP-WPA-WPA2

## Slide 49: Проблематика
Неправильная настройка беспроводных соединений– серьезная опасность для ЛВС.
«Открытость» дает возможность для хакерства и перехвата «проездом»

## Slide 50: Общая идеология построения защит ИС
Стоимость алгоритма защиты не должна превышать стоимость защищаемой информации.
Время, необходимое для вскрытия ключа или пароля должно превышать период актуальности защищаемой информации.
Время жизни сеансового ключа не должно превышать время, необходимое для вскрытия ключа.

## Slide 51: История стандартов защиты беспроводных сетей
до 1997 – защита по SSID(имя сети)
1997- IEEE 802.11 (WEP)
2001- WEP опубликован алгоритм взлома
2002 –IEEE 802.1X (dynamic WEP)
2003- IEEE 802.1g (WPA)
2004 IEEE 802.1i (WPA2) (начало сертификации, широкое внедрение 2006/2007 актуален нв)

## Slide 52: WEP IEEE 802.11
Построен на базе RC4(вариация DES).
Имеет один статический ключ.
Ключ задается вручную.
Не предусмотрена аутентификация пользователя или устройства.
В стандарте предусмотрены ключи длиной 64,128,(256) бит.

## Slide 53: WEP IEEE 802.11
ключ=
  24 бит initialization vector (случайный)
  40 или 104 бит секретный ключ
Процедура:
  IC(integrity check ) вычисляет контрольную сумму
  RC4 вычисляет последовательность ключей из PASS и IV
  передающая сторона шифрует данные и контр. сумму
  IV передается открытым текстом
  приемная сторона дешифрирует данные на основе известного PASS и полученного IV

## Slide 54: WEP - уязвимость
RC4 не стоек к взлому «грубой силой»
Длина IV составляет 24 бит. До повтора IV необходимо перехватить всего 24 ГБ пакетов (менее 1 часа на скорости 54Мб )
В Сети имеется множество ПО для перехвата (Линукс)
Ключ статический- вычисление ключа: сеть взломана.
256 бит шифрование не увеличивает длину IV, следовательно не повышает безопасности.

## Slide 55: Безопасность WEP, пути:
Устаревшее оборудование, поддерживающее 802.1b не обеспечивает другой защиты кроме WEP(встречается все реже)
Единственный путь- организация VPN-туннелей. Недостаток- необходимо дополнительное ПО.

## Slide 56: 802.1X + WEP (Dynamic WEP)
EAP (Extensible Authentication Protocol) – протокол расширенной аутентификации пользователей или удаленных устройств (RADIUS) сервер.
TLS (Transport Layer Security) – протокол защиты транспортного уровня, он обеспечивает целостность передачи данных между сервером и клиентом, а так же их взаимную аутентификацию;
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) – сервер аутентификации (проверки подлинности) удаленных клиентов. Он и обеспечивает аутентификацию пользователей.

## Slide 57: Протокол WPA 802.1g
WPA (Wi-Fi protected access), анонсирован 31 октября 2002 г
Протокол действует в настоящее время и обязателен для всех сертифицируемых беспроводных устройств.
WPA
WPA+RADIUS
WPA-PSK

## Slide 58: Формула WPA
WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC
EAP=Extensible Authentication Protocol (Radius, или AP)
TKIP=TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) – реализация динамических ключей шифрования, плюс к этому, каждое устройство в сети так же получает свой Master-ключ (который тоже время от времени меняется). Ключи шифрования имеют длину 128 бит и генерируются по сложному алгоритму, а общее кол-во возможных вариантов ключей достигает сотни миллиардов, а меняются они очень часто. Тем не менее, используемый алгоритм шифрования – по-прежнему RC4.
MIC (Message Integrity Check) – протокол проверки целостности пакетов. Протокол позволяет отбрасывать пакеты, которые были «вставлены» в канал третьим лицом, т.е. ушли не от валидного отправителя.

## Slide 59: WPA-EAP
Шаг 1. Клиент устанавливает физическое соединение с точкой доступа (AP)
Шаг 2. AP блокирует сетевые соединения до тех пор, пока клиент не пройдет аутентификацию
Шаг 3. Клиент посылает запрос к серверу аутентификации
  если аутентификация не осуществлена - клиент остается «блокированным»
  если аутентификация пройдена – процесс продолжается
Шаг 4. Сервер аутентификации автоматически рассылает ключи шифрования точке доступа и клиенту
Шаг 5. Доступ к сети разрешен, начинается обмен данными

## Slide 60
Иллюстрация Networld + Interop April 29, 2003 David Cohen Chair, Security Committee Wi-Fi Alliance

## Slide 61: WPA-PSK
стандарт имеет упрощённый режим, который не требует использования сложных механизмов. Этот режим называется Pre-Shared Key (WPA-PSK) - при его использовании необходимо ввести один пароль на каждый узел беспроводной сети (точки доступа, беспроводные маршрутизаторы, клиентские адаптеры, мосты). До тех пор, пока пароли совпадают, клиенту будет разрешён доступ в сеть.

## Slide 62: WPA-PSK отличие от WEP
Применена аутентификация, роль «проверяющего» берет на себя точка доступа
Не применяется механизм «нестойкого» IV
Криптование идентично полной версии WPA

## Slide 64: WPA- определения
Клиент. (В роли клиента выступает Supplicant - программа на клиентском компьютере управляющая процессом аутентификации)
Аутентификатор. ( Это точка доступа, которая выполняет функции посредника между клиентом и сервером аутентификации (аутентификатором может быть и проводной коммутатор, т.к. 802.11 используется и в проводных сетях).
Сервер аутентификации. (В роли сервера аутентификации выступает RADIUS-сервер).

## Slide 65
Функции аутентификации возлагаются на протокол EAP, который сам по себе является лишь каркасом для методов аутентификации. Преимущества протокола в том, что его очень просто реализовать на аутентификаторе, так как ему не требуется знать никаких специфичных особенностей различных методов аутентификации. Аутентификатор служит лишь передаточным звеном между клиентом и сервером аутентификации. Ниже перечислены наиболее распространённые методы аутентификации:
EAP-SIM, EAP-AKA - используются в сетях GSM мобильной связи
LEAP - пропреоретарный метод разработанный компанией Cisco systems
EAP-MD5 - простейший метод, аналогичный CHAP (не стойкий)
EAP-MSCHAP V2 - метод аутентификации на основе логина и пароля пользователя в MS-сетях
EAP-TLS - аутентификация на основе цифровых сертификатов
EAP-SecureID - метод на основе однократных паролей

## Slide 66: Задача аутентификации
Для решения задачи аутентификации методом EAP-TLS рассмотрим создание собственного сертификационного центра и выдачу сертификатов клиентам и серверам, а также настройку FreeRADIUS для работы с EAP-TLS
Структура выдачи сертификатов носит название PKI.
Public Key Infrastructure (PKI) - инфраструктура открытых ключей. PKI обеспечивает создание цифровых сертификатов (по заранее заданным политикам), управление ими, хранение, выдача их субъектам и отзыв (аннулирование).

## Slide 67: PKI
Каждый субъект PKI (будь то обычный пользователь, веб-сервер, любой другой сервер или сетевое устройство) имеет личный сертификат (или несколько сертификатов) содержащий информацию, по которой его можно однозначно идентифицировать,
а также его открытый ключ.

## Slide 68: CA
Во главе всей структуры PKI стоит сертификационный центр, Certificate Authority (CA), который подписывает сертификаты субъектов, а также подтверждает валидность выданных сертификатов, то есть удостоверяет личности владельцев.
CA доверяют все субъекты PKI, поэтому корневой сертификат (т.е. сертификат CA) должен быть в списке доверия у всех субъектов PKI.

## Slide 69: Создание сертификатов
Используемые для аутентификации сертификаты создаются с помощью криптографического пакета OpenSSL
Создать центр сертификации СА (Certificate Authority) — средство позволяющее выдавать сертификаты. Для этого необходимо сгенерировать ключ CA.
Сгенерировать сертификат СА и подписать его ключом, созданным на предыдущем шаге. Таким образом создаётся самоподписанный сертификат.
Создать серверный сертификат. Этот сертификат будет установлен на сервер.
Создать сертификаты клиентов. Эти сертификаты будут установлены на оборудование клиентов.
Настроить FREERADIUS – импортировать сертификат сервера
Настроить аутентификатор (точку доступа)
Настроить клиента

## Slide 70: Создаем корневой сертификат
>openssl genrsa -des3 -out tmp_org-ca.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
......................+++
...........+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for tmp_org.key:
Verifying - Enter pass phrase for tmp_org-ca.key:
Потребуется ввести пароль.
Содержимое ключа, если это необходимо, можно просмотреть следующей командой:
openssl rsa -noout -text -in tmp_org-ca.key

## Slide 71: Далее сгенерируем самоподписанный (то есть подписанный самим собой) сертификат CA:
openssl req -new -x509 -days 3650 -key tmp_org-ca.key -out tmp_org-ca.crt
Enter pass phrase for tmp_org.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [RU]: RU
State or Province Name (full name) [Euro]: NSO
Locality Name (eg, city) [Moscow]: NSK
Organization Name (eg, company) [company]:NSTU
Organizational Unit Name (eg, section) [network IT]: AVT
Common Name (eg, YOUR name) []:pav
Email Address [admin@company.org]: admin@email.ru

## Slide 72: Генерация сертификата
На этапе генерации сертификата необходимо указать ключевую фразу, которой закрыт ключ CA, а после этого - заполнить необходимые поля (имя компании, e-mail, географическое положение центра сертификации), самым важным из которых является Common Name - это уникальное имя сертификационного центра.

## Slide 73: Создание клиентских сертификатов
Для дальнейшего создания сертификатов будет использоваться скрипт sign_cert.sh.
#!/bin/sh
##
## sign_cert.sh - Create/Sign/Revoke a SSL certificate
## by eightn
##
## /original idea from sign.sh script by Ralf S. Engelschall/
##
Он позволяет создавать серверные/пользовательские сертификаты с экспортом их в формат PKCS#12 для импортирования в семейство операционных систем Microsoft Windows.
Можно найти в свободном доступе в Интернете или в конце презентации
На выходе получаем сертификат экспортированный в файл

## Slide 74: Правим sign_cert.sh «под себя»
ROOTCA="tmp_org"
#root CA name — имя файла с корневым сертификатом (без суффикса '-ca')
O="NSTU"
# имя организации
C="RU"
# страна
ST="NSO"
# штат
L="NSK"
# город
OU="AVT"
# подразделение
EMAIL="email@tmp_org.ru"
# е-mail
BITS=2048
# размер генерируемого ключа в битах
CLIENT_DAYS=730
# срок валидности клиентского сертификата в днях
SERVER_DAYS=1461
# срок валидности серверного сертификата в днях

## Slide 75: Запускаем
Сертификат радиус-сервера
./sign_cert.sh server_cert radius.tmp_org.ru
После выполнения скрипта у нас должны появиться следующие файлы:
radius.tmp_org.ru.crt и radius.tmp_org.ru.key. Первый файл является самим сертификатом сервера, второй файл – ключ которым подписан сертификат.
Тип – clienr_cert или server_cert
файл для экспорта

## Slide 76: Потребуется ввести:
Данные на сертификат, если нужно править
1. Country Name (2 letter code) [RU]:
2. State or Province Name (full name) [NSO]:
3. Locality Name (eg, city) [NSK]:
4. Organization Name (eg, company) [NSTU]:
5. Organizational Unit Name (eg, section) [AVT]:
6. Common Name (eg, CA name) [pav]:
7. Email Address (eg, name@FQDN) [email@tmp_org.ru]:
Пароль сертификата сервера - может потребоваться для отзыва

## Slide 77: Создание сертификата клиента
./sign_cert.sh client_cert test_user
… вводим пароль ключа сертификата - не потребуется
… пароль для импорта на windows машину – НЕ ЗАБЫТЬ ЕЩЕ СПРОСЯТ!!!
Получили:
test_user.crt, test_user.key, test_user.p12, radius.tmp_org.ru.crt, radius.tmp_org.ru.key radius.tmp_org.ru.key.unsecure. Для импорта персонального сертификата в Microsoft Windows, нас интересуют файлы test_user.p12 и test_user.crt.

## Slide 78: Подготовка к запуску
Копируем сертификат и закрытый ключ для RADIUS в директорию /etc/raddb/ssl
Создаем новый файл Diffie-Hellman -параметров:
openssl dhparam 512 >/etc/raddb/ssl/dh
Generating DH parameters, 512 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
................++*++*++*++*++*++*
Записываем в /etc/raddb/ssl/random случайную последовательность длиной 1024 байт:
# dd if=/dev/urandom of=/etc/raddb/ssl/random count=2
2+0 records in
2+0 records out

## Slide 79: Настройка FREERADIUS
Файл radiusd.conf:
# Extensible Authentication Protocol
# For all EAP related authentications.
# Now in another file, because it is very large.
$INCLUDE ${confdir}/eap.conf
Данное изменение заносит в главный конфигурационный файл сервера FREERADIUS адрес файла конфигурации режимов работы EAP.
Файл clients.conf
client 192.168.1.250/32 {
secret = test1234
shortname = test_ap
}

## Slide 80: Настройка FREERADIUS
Файл eap.conf
default_eap_type = tls
# по-умолчанию, используем протокол EAP-TLS
#----------------------------------------------------
#----------------------------------------------------
tls {
private_key_password = 1234
# пароль, которым закрыт ключ серверного сертификата
private_key_file = ${raddbdir}/ssl/radius.tmp_org.ru.key
#путь к файлу с ключем
certificate_file = ${raddbdir}/ssl/radius.tmp_org.ru.crt
#путь к серверному сертификату
CA_file = /etc/ssl/tmp_org/tmp_org-ca.crt
# путь к корневому сертификату нашего центра CA
dh_file = ${raddbdir}/ssl/dh
# путь к файлу с DH параметрами
random_file = ${raddbdir}/ssl/random
# путь к файлу со случайной последовательностью
}

## Slide 81: Настройка аутентификатора (AccessPoint DLINK DWL2100)

## Slide 82: Настройка аутентификатора

## Slide 83: Настройка клиента
«Запускаем» файл test_usr.crt – в Windows уже есть ассоциация:

## Slide 84: WPA2
задействует новый метод шифрования (получивший название CCMP — Counter-Mode with CBC-MAC Protocol), основанный на более мощном, чем RC4, алгоритме шифрования AES (Advanced Encryption Standard).
WPA2 реализуется на 2м уровне OSI (WPA на 3м)

## Slide 85: WPA2
Подобно WPA существует два режима: Enterprise и PreShared Key — PSK –WPA2-PSK
В режиме WPA2-Personal из введенной открытым текстом парольной фразы генерируется 256-разрядный ключ, иногда именуемый предварительно распределяемым ключом (PreShared Key — PSK).
Ключ PSK, а также идентификатор SSID (Service Set Identifier) и длина последнего вместе образуют математический базис для формирования главного парного ключа (Pairwise Master Key — PMK)

## Slide 86: WPA2
WPA2 имеется три типа ключей PTK:
  ключ подтверждения ключа (Key Confirmation Key — KCK), применяющийся для проверки целостности кадра
  ключ шифрования ключа (Key Encryption Key — KEK), используемый для шифрования группового временного ключа (Group Transient Key — GTK)
  и временные ключи (Temporal Keys — TK) — для шифрования трафика.

## Slide 87: WPA2 - роуминг
Т.к. процессы перенесены на 2й уровень, то становится возможным реализация защищенного роумингового соединения- не было в WPA
Предварительная аутентификация позволяет мобильному клиенту аутентифицироваться на другой, расположенной поблизости точке доступа, оставаясь “привязанным” к своей первичной точке доступа. При применении кэширования PMK клиенту, вернувшемуся с обслуживаемой роумингом территории “домой”, не нужно выполнять полную процедуру повторной аутентификации 802.1X.

## Slide 88: AES
В основе стандарта WPA2 лежит метод шифрования AES, пришедший на смену стандартам DES и 3DES в качестве отраслевого стандарта де-факто. Требующий большого объема вычислений, стандарт AES нуждается в аппаратной поддержке, которая не всегда имеется в старом оборудовании БЛВС .
В процессе шифрования используется 128и разрядный вектор инициализации. Повтор вектора в рамках действующего ключа невозможен. Вектор передается также шифрованным.

## Slide 89: Summary
 | WEP | WPA | WPA2
Криптование | слабое,легко вскрывается | исправлены недостатки WEP | Перенесено на 2й уровень
Ключ,длина | 40 +24 бит 104+24 бит. | 128 бит Шифрование RC4 | 256/128/128 бит Шифрование AES
Ключ,распределение | Статический ключ. Один и тот же ключ для всей сети | динамическое распределение ключей: вплоть до один ключ на пакет | Три ключа для широковещания, распределения ключей, трафика
Ключ,управление | Ключ вводится вручную для каждого устройства | Ключ распределяется автоматически | Ключ распределяется автоматически, криптуется отдельным ключом
аутентификация | слабая, на основе WEP ключа | 802.1X and EAP | 802.1X and EAP

## Slide 90: Проблемы WPA2
Не все имеющееся в наличии оборудование поддерживает WPA2 (хотя, некоторое допускает модернизацию «прошивки»)
WPA2 ,реализованный программно, требует дополнительных вычислительных мощностей
Номенклатура аппаратных микросхем AES недостаточна

## Slide 91: Итог:
Никогда не используйте «настройки» по умолчанию, даже когда вы тестируете Ваше соединение.
Старайтесь использовать WPA или WPA2 во всех случаях.
Для обеспечения высокого уровня защиты используйте WPA(2)+ сервер аутентификации.

## Slide 92: Текст sign_cert.sh
#!/bin/sh
##
## sign_cert.sh - Create/Sign/Revoke a SSL certificate
## by eightn
##
## /original idea from sign.sh script by Ralf S. Engelschall/
##
# argument line handling
MODE=$1
CSR=$2
ROOTCA="tmp_org"
#root CA name
O="TempOrg"
C="RU"
ST="Euro"
L="Moscow"
OU="network IT"
EMAIL="email@tmp_org.ru"
BITS=2048
CLIENT_DAYS=730
SERVER_DAYS=1461
CRL_DAYS=30
ROOTCA=${ROOTCA}-ca
SIGN_CA=$ROOTCA
CA_CONFIG="ca.config"
CLIENT_PURPOSES="digitalSignature, keyEncipherment"
CLIENT_CERTTYPE="client, email, objsign"
function usage()
{
echo "Usage: sign_cert.sh <mode> [<common_name>[.csr]]";
echo "mode is <client_cert>, <server_cert>, <revoke>, <regen_crl>";
}
if [ $# -eq 1 ] && [ "$MODE" != "regen_crl" ] ; then
usage
exit 1
fi
if [ $# -lt 1 ] || [ $# -gt 2 ] ; then
usage
exit 1
fi
if [ $# -eq 2 ] && [ "$MODE" != "client_cert" ] && [ "$MODE" != "server_cert" ] && [ "$MODE" != "revoke_cert" ] ; then
echo "invalid mode string";
echo "mode is <client_cert>, <server_cert>, <revoke>";
exit 1
fi
case $CSR in
*.csr ) CERT="`echo $CSR | sed -e 's/\.csr/.crt/'`" ;
NAME="`echo $CSR | sed -e 's/\.csr//'`" ;;
* ) CERT="$CSR.crt" ;
NAME="$CSR";
CSR="${CSR}.csr" ;;
esac
# make sure environment exists
if [ ! -d ca.db.certs ]; then
mkdir ca.db.certs
fi
if [ ! -d certificates ]; then
mkdir certificates
chmod 700 certificates
fi
if [ ! -f ca.db.serial ]; then
echo '01' >ca.db.serial
fi
if [ ! -f ca.db.index ]; then
cp /dev/null ca.db.index
fi
cd certificates
#------------------------------------------------------------------------
# create CA config
#
function create_ca_config()
{
cat >$CA_CONFIG <<EOT
[ req ]
default_bits = $BITS
distinguished_name = req_DN
[ req_DN ]
countryName = "1. Country Name (2 letter code)"
countryName_default = "$C"
countryName_min = 2
countryName_max = 2
stateOrProvinceName = "2. State or Province Name (full name) "
stateOrProvinceName_default = "$ST"
localityName = "3. Locality Name (eg, city) "
localityName_default = "$L"
0.organizationName = "4. Organization Name (eg, company) "
0.organizationName_default = "$O"
organizationalUnitName = "5. Organizational Unit Name (eg, section) "
organizationalUnitName_default = "$OU"
commonName = "6. Common Name (eg, CA name) "
commonName_max = 64
commonName_default = "$NAME"
emailAddress = "7. Email Address (eg, name@FQDN)"
emailAddress_max = 40
emailAddress_default = "$EMAIL"
[ ca ]
default_ca = CA_own
[ CA_own ]
dir = ./..
#certs = \$dir
certs = .
new_certs_dir = \$dir/ca.db.certs
database = \$dir/ca.db.index
serial = \$dir/ca.db.serial
RANDFILE = \$dir/ca.db.rand
certificate = \$dir/${SIGN_CA}.crt
private_key = \$dir/${SIGN_CA}.key
default_days = $DAYS
default_crl_days = $CRL_DAYS
default_md = md5
preserve = no
policy = policy_anything
unique_subject = no
[ policy_anything ]
countryName = optional
stateOrProvinceName = optional
localityName = optional
organizationName = optional
organizationalUnitName = optional
commonName = supplied
emailAddress = optional
[ xpclient_ext ]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.2
# for EAP/TLS (radius) - winxp client
[ xpserver_ext ]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1
# for EAP/TLS (radius) - radius server
[ v3_req ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = $CLIENT_PURPOSES
nsCertType = $CLIENT_CERTTYPE
#do not allow client use own certificate for own CA centre
EOT
}
#------------------------------------------------------------------------
# generate server or user vertificate
#
function generate_cert()
{
echo
echo create certificate key: ${NAME}.key
echo
openssl genrsa -des3 -out ${NAME}.key $BITS
if [ "$MODE" = "server_cert" ] ; then
echo
echo decrypt certificate key: ${CERT}
echo
openssl rsa -in ${NAME}.key -out ${NAME}.key.unsecure
fi
case $MODE in
client_cert )
DAYS=$CLIENT_DAYS ;
;;
server_cert )
DAYS=$CLIENT_DAYS ;
;;
* )
DAYS=$SERVER_DAYS ;
;;
esac
# create an client SSLeay config
cat > $CA_CONFIG <<EOT
[ req ]
default_bits = $BITS
distinguished_name = req_DN
[ req_DN ]
countryName = "1. Country Name (2 letter code)"
countryName_default = "$C"
countryName_min = 2
countryName_max = 2
stateOrProvinceName = "2. State or Province Name (full name) "
stateOrProvinceName_default = "$ST"
localityName = "3. Locality Name (eg, city) "
localityName_default = "$L"
0.organizationName = "4. Organization Name (eg, company) "
0.organizationName_default = "$O"
organizationalUnitName = "5. Organizational Unit Name (eg, section) "
organizationalUnitName_default = "$OU"
commonName = "6. Common Name (eg, CA name) "
commonName_max = 64
commonName_default = "$NAME"
emailAddress = "7. Email Address (eg, name@FQDN)"
emailAddress_max = 40
emailAddress_default = "$EMAIL"
[ ca ]
default_ca = CA_own
[ CA_own ]
dir = ./..
#certs = \$dir
certs = .
new_certs_dir = \$dir/ca.db.certs
database = \$dir/ca.db.index
serial = \$dir/ca.db.serial
RANDFILE = \$dir/ca.db.rand
certificate = \$dir/${ROOTCA}.crt
private_key = \$dir/${ROOTCA}.key
default_days = $DAYS
default_crl_days = $CRL_DAYS
default_md = md5
preserve = no
policy = policy_anything
unique_subject = no
[ policy_anything ]
countryName = optional
stateOrProvinceName = optional
localityName = optional
organizationName = optional
organizationalUnitName = optional
commonName = supplied
emailAddress = optional
[ xpclient_ext ]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.2
# for EAP/TLS (radius) - winxp client
[ xpserver_ext ]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1
# for EAP/TLS (radius) - radius server
[ v3_req ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = $CLIENT_PURPOSES
nsCertType = $CLIENT_CERTTYPE
#do not allow client use own certificate for own CA centre
EOT
echo
echo create certificate request: ${NAME}.csr
echo
case $MODE in
client_cert )
openssl req -new -key ${NAME}.key -config $CA_CONFIG -extensions v3_req -out ${NAME}.csr ;
;;
server_cert )
openssl req -new -key ${NAME}.key -config $CA_CONFIG -out ${NAME}.csr ;
;;
esac
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Failed to make a certificate req due to error: $?" ;
exit $? ;
fi
echo
echo sign certificate by CA: ${CERT}
echo \(sign ca is: $SIGN_CA\)
echo
# create an own SSLeay config
create_ca_config
# sign the certificate
echo "CA signing: $NAME.csr -> $CERT:"
case $MODE in
client_cert )
openssl ca -config $CA_CONFIG -batch -out $CERT -extensions xpclient_ext -infiles ${NAME}.csr
;;
server_cert )
openssl ca -config $CA_CONFIG -batch -out $CERT -extensions xpserver_ext -infiles ${NAME}.csr
#openssl ca -config $CA_CONFIG -batch -out $CERT -infiles ${NAME}.csr
;;
esac
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Failed to sign a certificate due to error: $?" ;
exit $? ;
fi
if [ "$MODE" == "client_cert" ] ; then
echo
echo convertign ${NAME} certificate to pkcs12 format
echo
openssl pkcs12 -export -in ${NAME}.crt -inkey ${NAME}.key -certfile ../${ROOTCA}.crt -out ${NAME}.p12
#create p12 format of certificate
fi
#openssl ca -config ca.config -out $CERT -infiles ${NAME}.csr
echo "CA verifying: $CERT <-> CA cert"
#echo openssl verify -CAfile ${ROOTCA}.crt $CERT
openssl verify -CAfile ../${ROOTCA}.crt $CERT
}
#------------------------------------------------------------------------
# end of cert_gen()
function regen_crl()
{
echo
echo regen crl
echo
openssl ca -config $CA_CONFIG -gencrl -out ../${ROOTCA}.crl
}
function revoke_cert()
{
echo
echo revoke certificate $CERT
echo
openssl ca -config $CA_CONFIG -revoke $CERT
regen_crl
}
if [ "$MODE" == "client_cert" ] || [ "$MODE" == "server_cert" ] ; then
generate_cert
fi
if [ "$MODE" == "revoke_cert" ] ; then
create_ca_config
revoke_cert
fi
if [ "$MODE" == "regen_crl" ] ; then
create_ca_config
regen_crl
fi
# cleanup after SSLeay
rm -f ca.config
rm -f ${NAME}.csr
rm -f ../ca.db.serial.old
rm -f ../ca.db.index.old
cd ..
# die gracefully
exit 0